ООО «КСК ТЕХНОЛОГИИ»

наименование организации - разработчика руководства пользователя на АИС

Автоматизированная информационная система проведения государственной экспертизы проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства

наименование АИС

КСК.Госэкспертиза

сокращенное наименование АИС

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

На 23 листах

Москва 2017

Содержание

1.	Введение	3

1.1.	Назначение	3

1.2.	Определения	3

2.	Установка системы	5

2.1.	Перечень пакетов системы Государственная Экспертиза*	5

2.2.	Установка PostgreSQL	9

2.3.	Установка OpenLDAP	10

2.4.	Установка Nginx на портал Государственной Экспертизы	11

2.5.	Установка Nginx на портал Личного Кабинета заявителя	11

2.6.	Установка Liferay и общих компонентов	12

2.7.	Установка модулей на портал Государственной Экспертизы	21

2.8.	Установка модулей на портал Личного Кабинета заявителя	23

2.9.	Перезапуск  компонентов системы КСК.Госэкспертиза	23

# Введение

## Назначение

Настоящий документ является инструкция по установке АИС «Государственная экспертиза проектной документации, государственная экспертиза результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства» (АИС КСК.Госэкспертиза) и определяет действия, необходимые для установки и настройки системы.

## Определения

Полное наименование документа — «Инструкция по установке АИС КСК.Госэкспертиза».

В данном документе применяются следующие термины и сокращения  (Таблица 1).

Таблица 1 — Перечень терминов и сокращений

| Аббревиатура | Пояснение |
| --- | --- |
| АИС | Автоматизированная информационная система |
| Система | АИС КСК.Госэкспертиза, портал Государственной экспертизы, портал Личного кабинета заявителя |
| Портал Государственной экспертизы | Внутренняя часть АИС КСК.Госэкспертиза |
| Портал Личного кабинета заявителя | Внешняя часть АИС КСК.Госэкспертиза |
| Площадка | АИС КСК.Госэкспертиза Заказчика |
| HTTP | Протокол передачи гипертекста (HyperText Transfer Protocol) - протокол прикладного уровня передачи данных |
| ISO | Международная организация по стандартизации (International Organization for Standardization) |
| LDAP | Облегчённый протокол доступа к каталогам (Lightweight Directory Access Protocol) - протокол прикладного уровня для доступа к службе каталогов |
| SFTP | SSH File Transfer Protocol - протокол прикладного уровня, предназначенный для копирования и выполнения других операций с файлами поверх надёжного и безопасного соединения |
| SSH | Secure Shell - сетевой протокол прикладного уровня, позволяющий производить удалённое управление операционной системой и туннелирование TCP-соединений |
| TCP/IP | Протокол управления передачей (Transmission Control Protocol) и межсетевой протокол (Internet Protocol). Набор сетевых протоколов передачи данных, используемых в сетях, включая сеть Интернет |
| XML | Расширяемый язык разметки (eXtensible Markup Language) |
| XSD | Язык описания структуры XML-документа |
| БД | База данных |
| ОС | Операционная система |
| ПО | Программное обеспечение |
| СУБД | Система управления базами данных |

# Установка системы

Установка системы производится на операционную систему Ubuntu Server 14.04.2 При использовании других linux-based операционных систем некоторые команды могут незначительно отличаться. Необходимо свериться с документацией по Вашей операционной системе.

## Перечень пакетов системы Государственная Экспертиза*

Таблица 2 — Пакеты АИС

| Пакеты АИС | Русскоязычное описание |
| --- | --- |
| kck-gexpt-gf-config | Пакет для конфигурации сервера приложений Glassfish |
| kck-liferay-6.2 | Cервер приложений Glassfish + Liferay |
| kck-fs-web-server | Файловый сервер |
| kck-mm-mail-server | Почтовый сервер |
| kck-el-web-server | Сервер журнала событий |
| kck-oip-cas | CAS – сервер централизованной аутентификации |
| kck-calendar-server | Сервер модуля «Производственный календарь» |
| kck-calendar-portlet | Портлет модуля «Производственный календарь» |
| postgresql-9.4 | СУБД Postgresql v. 9.4 |
| kck-gexpt-db-config | Конфигурационный пакет для СУБД Postgresql v.9.4 |
| slapd | OpenLDAP |
| kck-siu-openldap | Конфигурационный пакет для OpenLDAP |
| kck-nginx | Nginx v.1.2.6 |
| kck-gexpt-nginx-config | Конфигурационный пакет Nginx для портала Государственной экспертизы |
| kck-gexpt-vlkz-nginx-config | Конфигурационный пакет Nginx для портала Личного Кабинета заявителя |
| kck-jcp | Модуль подписи v.1.0.54 |
| kck-jdk-7.21 | Jdk v. 7.21 |
| kck-servicemix | Servicemix |
| kck-activemq | ActiveMQ |
| kck-tmof-fix | Модули ядра. |
| kck-gexpt-expert-main-theme | Основная тема портала Госэкспертизы (может меняться в зависимости от поставки) |
| kck-gexpt-server | Модуль сервера Госэкспертизы |
| kck-gexpt-wd-management | Модуль управления маршрутами |
| kck-gexpt-tc-library | Библиотека компонентов |
| kck-gexpt-start | Модуль подачи новой экспертизы |
| kck-gexpt-tasks | Модуль обработки текущих задач |
| kck-gexpt-expertises | Модуль обработки экспертиз на исполнении |
| kck-gexpt-archive | Модуль архива экспертиз |
| kck-gexpt-cleaner | Модуль очистки |
| kck-gexpt-vlkz-drafts | Модуль обработки предварительных заявлений |
| kck-gexpt-vlkz-revision | Модуль обработки экспертиз в состоянии «На доработке» |
| kck-gexpt-vlkz-workflows | Модуль «Список экспертиз» |
| kck-gexpt-expertiseDir | Модуль «Типы экспертиз» |
| kck-gexpt-report-statements-by-month | Модуль динамики подачи заявлений по месяцам |
| kck-gexpt-report-current-load-of-experts | Модуль отчета по текущей нагрузке экспертов |
| kck-gexpt-report-expertise-by-stages | Модуль распределение экспертиз по этапам |
| kck-gexpt-report-overdue-stage | Модуль отчета по просроченным этапам |
| kck-gexpt-report-departments-and-experts | Модуль отчета по ответственным отделам и экспертам |
| kck-gexpt-report-reestr | Модуль отчета по реестрам |
| kck-gexpt-report-consolidated-by-month | Модуль сводного отчета по месяцам |
| kck-gexpt-report-options | Модуль настройки отчетов |
| kck-gexpt-reg-rest | Сервер модуля реестров |
| kck-expert-opinion | Модуль реестра заключений экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий |
| kck-opinion-estimated-cost-validation | Модуль реестра заключений проверки достоверности определений сметной стоимости |
| kck-oip-connector-organization | Коннектор к серверу Организации и персонал |
| kck-oip-connector-operator | Коннектор к серверу Организации и персонал |
| personal-rest | Сервер модуля Организации и персонал |
| incorporation-form-portlet | Справочник организационных форм |
| post-portlet | Справочник должностей |
| user-management-portlet | Модуль управления операторами |
| organization-portlet | Модуль управления организациями |
| departments-group-portlet | Модуль управления группами ведомств |
| configuration-portlet | Конфигурационный модуль |
| kck-liferayconf-server | Конфигуратор порталов Экспертизы и Личного Кабинета заявителя |
| kck-sign-config | Конфигурация модуля данных об аккредитованных удостоверяющих центрах |
| kck-sign-uc | Модуль данных об аккредитованных удостоверяющих центрах |
| banner-bg.gif bnr1.gif bnr2.gif bnr3.gif | Графическая информация в формате .gif |
| liferay_gexpt.xml | Конфигурационный xml файл для портала Государственной Экспертизы |
| liferay_gexpt_vlkz.xml | Конфигурационный xml файл для портала Личного Кабинета заявителя |

Внимание! Перечень пакетов, а также дальнейшая инструкция по установке составлены без указания версии пакетов в связи с тем, что версия зависит от даты поставки и не может быть точно определена в текущем руководстве. Таким образом, после ввода наименования пакета при исполнении команды на установку необходимо дополнить его нажатием клавиши<Tab> для получения полного наименования пакета в команде.

Подразумевается, что архив с пакетами собственной разработки компании ООО «КСК ТЕХНОЛОГИИ» имеется в распоряжении у администратора, производящего установку Системы. При установке этих пакетов необходимо находиться в директории, куда они были распакованы. Deb пакеты скачиваются через сеть Интернет с общедоступных репозиториев.

## Установка PostgreSQL

Устанавливается на сервер СУБД.

Пакеты из архива, необходимые для этого шага:kck-gexpt-db-config.

- Добавить репозиторий для PostgreSQL:

sudo nano /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list

Прописать:

deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/ trusty-pgdg main

Добавить публичный ключ:

wget --quiet -O - https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc | \
sudo apt-key add -

Выполнить обновление apt/aptitude

sudo apt-get update -o Dir::Etc::sourcelist="sources.list.d/pgdg.list" -o Dir::Etc::sourceparts="-" -o APT::Get::List-Cleanup="0"

Установить:

sudo dpkg -i postgresql-9.4

Настроить доступ к БД:

Внимание! В данном примере настройка идет для всех ПК сегмента сети. На продуктиве необходимо указывать только конкретные доменные имена и IP.

  - Редактировать файл/etc/postgresql/9.4/main/postgresql.conf

listen_addresses = '*'

  - Редактировать файл/etc/postgresql/9.4/main/pg_hba.conf

# IPv4 local connections:

host    all         all         127.0.0.1/32          md5

host    all         all         10.1.2.1/24           trust

  - Перезапустить Postgres

sudo service postgresql restart

Создать пользователя postgres:

sudo -u postgres psql -c "ALTER USER postgres PASSWORD 'postgres';"

Конфигурировать БД, следуя инструкциям конфигурационного пакета:

sudo dpkg –i install kck-gexpt-db-config

## Установка OpenLDAP

Устанавливается на сервер СУБД.

Пакеты из архива, необходимые для этого шага: kck-siu-openldap.

- Установить пакет OpenLDAP:

sudo dpkg –i slapd

- Установить конфигурационный пакет:

sudo dpkg –i kck-siu-openldap

Вписать в baseDN актуальный для клиента логин и пароль администратора.

- По умолчанию логин администратора в Liferay — test. Но в стандартной схеме Ldap такого пользователя нет, поэтому необходимо его создать на первое время, чтобы была возможность работать с Liferay.

Создать файл sudo nano /tmp/test.ldif с содержимым:

dn: cn=test,ou=people,dc=kck,dc=ru
cn: test
mail: test@admin.ru
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: organizationalPerson
objectClass: pguPersonInfo
objectClass: person
objectClass: top
givenName:: 0J3QuNC60L7Qu9Cw0Lk=
sn:: 0JDQu9GM0YTRgNC10YHQutC40L0=
userPassword: abcd1234

(!) dn: поменять на нужный

Выполнить команду:

ldapmodify -a -xWD cn=admin,dc=kck,dc=ru -f /tmp/test.ldif

(!) dn: поменять на нужный

## Установка Nginx на портал Государственной Экспертизы

Устанавливается на сервер портала Государственной Экспертизы.

Пакеты из архива, необходимые для этого шага: kck-gexpt-nginx-config, kck-nginx.

- Установить из пакета:

sudo dpkg -i kck-nginx

- Установить конфигурационный пакет:

sudo dpkg -i kck-res-nginx-config

Во время конфигурирования Nginx будет создан самоподписанный сертификат. Все поля могут быть заполнены на усмотрение, кроме поля FQDN —в нем прописывается полное доменное имя площадки.

- Добавить созданный сертификат в хранилище java:

sudo /opt/jdk/bin/keytool -import -alias siu-nginx -file /opt/nginx/ssl/cert.pem -keystore /opt/jdk/jre/lib/security/cacerts

Пароль на хранилище по умолчанию: changeit

## Установка Nginx на портал Личного Кабинета заявителя

Устанавливается на сервер портала Личного Кабинета заявителя.

Пакеты из архива, необходимые для этого шага: kck-vlkz-nginx-config, kck-nginx.

- Установить из пакета:

sudo dpkg -i kck-nginx

- Установить конфигурационный пакет:

sudo dpkg -i kck-res-nginx-config

Во время конфигурирования Nginx будет создан самоподписанный сертификат. Все поля могут быть заполнены на усмотрение, кроме поля FQDN —в нем прописывается полное доменное имя площадки.

- Добавить созданный сертификат в хранилище java:

sudo /opt/jdk/bin/keytool -import -alias siu-nginx -file /opt/nginx/ssl/cert.pem -keystore /opt/jdk/jre/lib/security/cacerts

Пароль на хранилище по умолчанию: changeit

## Установка Liferay и общих компонентов

Устанавливается на сервер портала Личного Кабинета заявителя, на сервер портала Государственной Экспертизы.

Пакеты из архива, необходимые для этого шага: kck-liferay-6.2, kck-oip-cas, kck-gexpt-main-theme, kck-gexpt-gf-config.

- Установить Liferay 6.2:

sudo dpkg -i kck-liferay-6.2

- Установить сертификат:

sudo /opt/jdk/bin/keytool -import -alias gexpt -file /opt/nginx/ssl/cert.pem -keystore /opt/liferay/glassfish/domains/domain1/config/cacerts.jks

Пароль на хранилище по умолчанию: changeit

- Запустить портал:

sudo service kck-liferay start

- Выполнить настройку Glassfish следуя подсказкам меню и учитывая, на какой именно портал настраивается:

sudo dpkg -i kck-gexpt-gf-config

- Установить тему:

sudo dpkg -i kck-gexpt-main-theme

- Установить CAS:

До установки CAS необходимо создать конфигурационные файлы по адресу /opt/conf/cas/ со следующим содержимым:

sudo nano /opt/conf/cas/cas.properties :

server.name=https://<domain.name>

server.prefix=${server.name}/cas

host.name=<domain.name>

# В следующей строке используется значение, отвечающее за конкретную тему, для темы по умолчанию это gexpt

cas.themeResolver.defaultThemeName=gexpt

cas.themeResolver.defaultViewName=gexpt

cas.logout.followServiceRedirects=true

locale.default=ru

accept.authn.users=casuser::Mellon

# Максимальное время жизни сессии

tgt.maxTimeToLiveInSeconds=28800

# Время жизни сессии с момента последнего посещения

tgt.timeToKillInSeconds=7200

st.timeToKillInSeconds=60

ticket.registry.cleaner.startdelay=300

ticket.registry.cleaner.repeatinterval=300

password.policy.warnAll=true

password.policy.warningDays=30

password.policy.url=https://<domain.name>/changePassword

Создать файл настроек подключения к LDAP с содержимым:

sudo nano /opt/conf/cas/ldap.properties

#========================================

# General properties

#========================================

ldap.url=ldap://<ldap_domain>:<ldap_port>

# LDAP connection timeout in milliseconds

ldap.connectTimeout=30000

#========================================

# LDAP connection pool configuration

#========================================

ldap.pool.minSize=3

ldap.pool.maxSize=10

ldap.pool.validateOnCheckout=false

ldap.pool.validatePeriodically=true

# Amount of time in milliseconds to block on pool exhausted condition

# before giving up.

ldap.pool.blockWaitTime=30000

# Frequency of connection validation in seconds

# Only applies if validatePeriodically=true

ldap.pool.validatePeriod=3000

# Attempt to prune connections every N seconds

ldap.pool.prunePeriod=300

# Maximum amount of time an idle connection is allowed to be in

# pool before it is liable to be removed/destroyed

ldap.pool.idleTime=600

#========================================

# Authentication

#========================================

ldap.principalIdAttribute=cn

# Base DN of users to be authenticated

ldap.authn.baseDn=ou=people,dc=dv,dc=kck,dc=ru

# Manager DN for authenticated searches

ldap.authn.managerDN=cn=admin,dc=dv,dc=kck,dc=ru

# Manager password for authenticated searches

ldap.authn.managerPassword=abcd1234

# Search filter used for configurations that require searching for DNs

#ldap.authn.searchFilter=(&(uid={user})(accountState=active))

#ldap.authn.searchFilter=(sAMAccountname={user})

ldap.authn.searchFilter=(cn={user})

ВАЖНО! Изменить <domain.name>, <ldap.domain>, <ldap.port>, а также DN LDAP, имя и пароль администратора LDAP на актуальные.

- Выполнить настройку Glassfish:

sudo /opt/liferay/glassfish/bin/asadmin --user admin create-custom-resource --restype java.util.Properties --factoryclass org.glassfish.resources.custom.factory.PropertiesFactory --property org.glassfish.resources.custom.factory.PropertiesFactory.fileName=/opt/conf/cas/cas.properties cas/server/common/properties

sudo /opt/liferay/glassfish/bin/asadmin --user admin create-custom-resource --restype java.util.Properties --factoryclass org.glassfish.resources.custom.factory.PropertiesFactory --property org.glassfish.resources.custom.factory.PropertiesFactory.fileName=/opt/conf/cas/ldap.properties cas/server/ldap/properties

При запросе пароля администратора glassfish ввести: adminadmin

- Установить модуль сервера CAS:

sudodpkg -ikck-cas

Если необходима настройка входа в систему через EСИА, то в файл cas.properties на сервере портала Личного Кабинета заявителя необходимо добавить:

#Настройки для ЕСИА

#идентификатор клиента (уникальный для каждой площадки, выдается при регистрации)

cas.esia.oidc.id=esia_client_id

#ключ, которым будут подписываться запросы, должен быть без пароля в PEM-формате, т.е. с наложением BASE64 (см. начало)

cas.esia.oidc.clientSecretKey=D:/keystore/esia/client.key

#сертификат ключа в PEM-формате, т.е. с наложением BASE64  (см. начало)

cas.esia.oidc.clientCertificate=D:/keystore/esia/client.cer

#файл конфигурации есиа

cas.esia.oidc.discoveryUri=https://${САМ_НА_СЕБЯ}/cas/esia-conf.jsp

#для тестовой среды использовать

#cas.esia.oidc.discoveryUri=https://${САМ_НА_СЕБЯ}/cas/esia-conf-test.jsp

#url для выхода, в случае отсутствия перенаправления для выхода из ЕСИА не будет

cas.esia.oidc.logoutUrl=https://esia.gosuslugi.ru/idp/ext/Logout

#для тестовой среды использовать

#cas.esia.oidc.logoutUrl=https://esia-portal1.test.gosuslugi.ru/idp/ext/Logout

#оставить в таком же виде

cas.esia.oidc.useNonce=false

#оставить в таком же виде

cas.esia.oidc.preferredJwsAlgorithm=RS256

#scope, к которым будет запрашиваться доступ

cas.esia.oidc.scope=http://esia.gosuslugi.ru/usr_inf openid

#база для построения url для oauthrest сервисов, оставить в таком же виде (указано значение для прома)

cas.esia.baseRestUrl=https://esia.gosuslugi.ru/rs

#для тестовой среды использовать

#cas.esia.baseRestUrl=https://esia-portal1.test.gosuslugi.ru/rs

#адрес сервиса трансляции пользователей. Можно использовать как локальный сервер с установленным модулем Организации и Персонал, так и удаленный – на сервере Государственной экспертизы

cas.esia.oidc.transformatorServiceUrl=https://<host name>/personal-rest/public/esia/transform

#использовать ли временные ссылки для логаута из ЕСИА. По умолчанию true. cas.esia.oidc.userLogoutTempLink=true

ВАЖНО! В настройках подключения к ЕСИА указать данные для конкретной площадки.

ВАЖНО! При использовании модуля ОиПа, установленного на соседней площадке необходимо взаимно поместить сертификаты обоих площадок в хранилища java и glassfish.

- Настроить связи на портале в панели управления Liferay.

  - Зайти на портал и авторизироваться test / abcd1234.

  - В верхнем меню перейти«Управление»>«Панель управления», в разделе «Конфигурация» выбрать пункт горизонтального меню «Настройки».

Рисунок 1 — Настройка конфигурации

Заполнить поля:

- «Домашний URL» → /c/portal/login;

- «Начальная страница после авторизации» → /web/guest/.

  - Настройка аутентификации:

В боковом меню справа нажать на пункт «Аутентификация».

- Вкладка «Общий» → список «Как пользователи будут аутентифицироваться?»→вариант «По экранному имени»;

- вкладка «LDAP» →отметить чекбоксы «Включен», «Требуется», «Импорт включен», «Включен импорт при запуске» (Рисунок 1);

Рисунок 2 — Настройка аутентификации LDAP

- нажать на пиктограмму «» текущей конфигурации → прописать настройки подключения к LDAP согласно сделанным ранее при установке OpenLDAP и сохранить изменения. Протестировать подключение к OpenLDAP соответствующей кнопкой.

Рисунок 3 — Настройка подключения к LDAP

- вкладка «CAS»→

  - отметить чекбоксы «Включен», «Импорт из LDAP»;

  - «URL входа в систему» → https://{ХОСТ С NGINX}/cas/login;

  - «URL выхода из системы» → https://{ХОСТ С NGINX}/cas/logout?url=http://{ХОСТ С NGINX}/c/portal/login&service=https://{ХОСТ С NGINX} /c/portal/login;

  - «Имя сервера» → {ХОСТ С NGINX};

  - «URL сервера» → https://{ХОСТ С NGINX}/cas;

  - «Нет такого пользователя URL редиректа» → https://{ХОСТ С NGINX}/web/guest/usernotfound;

  - проверить настройки CAS соответствующей кнопкой.

Рисунок 4 — Настройка аутентификации CAS

- Перезапуск портала

sudo service kck-liferay restart

## Установка модулей на портал Государственной Экспертизы

- Установить сервера и портлеты системы

sudo dpkg -i kck-fs-web-server

sudo dpkg -i kck-mm-mail-server

sudo dpkg -i kck-el-web-server

sudo dpkg -i kck-calendar-server

sudo dpkg -i kck-calendar-portlet

sudo dpkg -i kck-gexpt-server

sudo dpkg -i kck-gexpt-wd-management

sudo dpkg -i kck-gexpt-tc-library

sudo dpkg -i kck-gexpt-start

sudo dpkg -i kck-gexpt-tasks

sudo dpkg -i kck-gexpt-expertises

sudo dpkg -i kck-gexpt-archive

sudo dpkg -i kck-gexpt-cleaner

sudo dpkg -i kck-gexpt-vlkz-drafts

sudo dpkg -i kck-gexpt-vlkz-revision

sudo dpkg -i kck-gexpt-vlkz-workflows

sudo dpkg -i kck-gexpt-expertiseDir

sudo dpkg -i kck-gexpt-report-statements-by-month

sudo dpkg -i kck-gexpt-report-current-load-of-experts

sudo dpkg -i kck-gexpt-report-expertise-by-stages

sudo dpkg -i kck-gexpt-report-overdue-stage

sudo dpkg -i kck-gexpt-report-departments-and-experts

sudo dpkg -i kck-gexpt-report-reestr

sudo dpkg -i kck-gexpt-report-consolidated-by-month

sudo dpkg -i kck-gexpt-report-options

sudo dpkg -i kck-gexpt-reg-rest

sudo dpkg -i kck-expert-opinion

sudo dpkg -i kck-opinion-estimated-cost-validation

sudo dpkg -i kck-oip-connector-organization

sudo dpkg -i kck-oip-connector-operator

sudo dpkg -i personal-rest

sudo dpkg -i incorporation-form-portlet

sudo dpkg -i post-portlet

sudo dpkg -i user-management-portlet

sudo dpkg -i organization-portlet

sudo dpkg -i departments-group-portlet

sudo dpkg -i configuration-portlet

sudo dpkg -i kck-liferayconf-server

sudo dpkg –i kck-jcp

sudo dpkg –i kck-jdk-7.21

sudo dpkg -i kck-sign-config

sudo dpkg -i kck-sign-uc

В процессе инсталляции будут установлены конфигурационные пакеты для модуля проверки удостоверяющих центров и модуля записи на приём —необходимо внести актуальные данные, следуя подсказкам системы.

- Выполнить настройки Glassfish:

sudo /opt/liferay/glassfish/bin/asadmin create-custom-resource --restype java.lang.String --factoryclass org.glassfish.resources.custom.factory.PrimitivesAndStringFactory --property value=\"0\ 0\ 1\ *\ *\ \?\" sign/uc/import/cron

Пароль на административного пользователя Glassfish—adminadmin.

Зайти на портал и авторизоваться test / abcd1234:

- открыть адрес конфигуратора портала:https://{ХОСТ С NGINX}/liferayconf-server/secured/prefences/api;

- загрузить файлы liferay_gexpt.xml и файлы *.gif . Дождаться сообщения об успешной загрузке.

Зайти на портал, сверху выбрать «Administration»>«Pages» и проверить, что первая страница имеет friendly url = /gexpt-about.

## Установка модулей на портал Личного Кабинета заявителя

- Установить сервера и портлеты системы

sudo dpkg -i kck-oip-personal-rest

sudo dpkg -i kck-oip-user-management-portlet

sudo dpkg -i kck-gexpt-start

sudo dpkg -i kck-gexpt-vlkz-drafts

sudo dpkg -i kck-gexpt-vlkz-revision

sudo dpkg -i kck-gexpt-vlkz-workflows

- Зайти на портал и авторизоваться test / abcd1234:

- открыть адрес конфигуратора портала:https://{ХОСТ С NGINX}/liferayconf-server/secured/prefences/api;

- загрузить файлы liferay_gexpt_vlkz.xml и файлы *.gif . Дождаться сообщения об успешной загрузке.

- Зайти на портал, сверху выбрать «Administration»>«Pages» и проверить, что первая страница имеет friendly url = /gexpt-about.

## Перезапуск  компонентов системы КСК.Госэкспертиза

- Перезапуск портала:

sudo service kck-liferay restart

- Перезапуск СУБД:

sudo service postgresql restart

- Перезапуск OpenLDAP:

sudo service slapd restart

- Перезапуск Nginx:

sudo service kck-nginx restart